## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών στον Δήμο Σαμοθράκης,(στους οικισμούς Λάκκωμα και Καμαριώτισσα) με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού και με την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Τα όργανα που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931/18-5-2009) Υπουργική Απόφαση, καθώς και να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά ελέγχου και να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας (όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 4 και άρθρο 5 της προαναφερόμενης Υ. Απόφασης).

Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου, το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης των οργάνων.

Τα κριτήρια της επιλογής των οργάνων είναι τα κατωτέρω:

- Οι παιδικές χαρές σχεδιάστηκαν αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών και για να γίνουν τόποι αγαπητοί στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται να ασκηθούν στο ύπαιθρο και επιπλέον σχεδιάστηκαν για δύο ηλικιακές κατηγορίες παιδιών.

- Στη μία πλευρά εκάστης παιδικής χαράς, θα υπάρχει ένα κεντρικό θεματικό όργανο, που θα   αυξήσει το ενδιαφέρον και την αισθητική του παιδότοπου. Το σύνθετο αυτό όργανο θα είναι θεαματικό και θα αναβαθμίσει την περιοχή. Θα λειτουργήσει σαν πόλος έλξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών και θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση του τόπου.

Η δαπάνη για προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσόν των 59.970,00 € πλέον ΦΠΑ 16% 9.595,20 €, συνολικά 69.565,20 €, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, βαρύνει τον Κ.Α. 70/7135.03 και προέρχεται από την  οριστική ένταξη στο Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»- Άξονας προτεραιότητας 6 «Παρεμβάσεις σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές», Αρ. Αποφ. 66.7/14-3-2014.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ |  |
| --- | --- |

| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- |
| Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότ. | Ενδεικτική Τιμή | Συνολική Τιμή |
| Πολυσύνθετο όργανο δραστηριοτήτων μορφής Δάσους | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων-παίδων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 900,00 | 1.800,00 |
| Θεματικό σύνθετο όργανο μορφής Δάσους | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Ξύλινη διθέσια τραμπάλα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 420 | 840 |
| Πινακίδα σήμανσης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 200 | 400 |
| Μεταλλική περίφραξη | ΜΕΤΡΑ | 68 | 85 | 5.780,00 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΚΑΤ’ΑΠΟΚ. | 6.950,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 59.970,00 |
|  | Φ.Π.Α 16%: | 9.595,20 |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 69.565,20 |

.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ |  |
| --- | --- |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η υπηρεσία  λαμβάνοντας  υπόψη  τις διαστάσεις εκάστης παιδικής χαράς, το φυσικό της  έδαφος,  την πληρότητα των οργάνων ώστε να περιλαμβάνονται  όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες, (όπως π.χ. αιώρηση, ολίσθηση, ισορροπία, γυμναστικές  ασκήσεις, αναρρίχηση, κρυφτό, τρέξιμο, μπουσούλισμα, κρέμασμα, παιχνίδι φαντασίας και δημιουργικό παιχνίδι, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία, απομόνωση, ξεκούραση, δημιουργία), τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των οργάνων, συνέταξε  ενδεικτικό σχέδιο εκάστης παιδικής χαράς και προτείνει βάσει αυτού την προμήθεια των παρακάτω οργάνων:

1.  ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 2 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 6 m – Π 10 m – Υ 3,5 m.

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 110m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,53m.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πολυόργανο αυτό θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Θα στοχεύει στη σωματική άσκηση, στην εκτόνωση και στη  χαρά του παιχνιδιού. Θα είναι κατάλληλο να κοσμήσει ένα κεντρικό χώρο και να δώσει ομορφιά στο τοπίο. Θα  είναι σχεδιασμένο ώστε να περιέχει δραστηριότητες για παιδιά διαφόρων ηλικιών και με κλιμακωτές βαθμίδες δυσκολίας. Το παιδί θα μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους για να ανέβει, να κατέβει, κ.λ.π. Το σύνθετο πολυόργανο θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 30 περίπου παιδιά.

Το όργανο θα περιλαμβάνει τρεις τετράγωνους πύργους – πατάρια, και επτά τριγωνικούς πύργους. Οι δύο τετράγωνοι και οι έξι τριγωνικοί πύργοι θα περιλαμβάνουν στο επάνω μέρος τους διακοσμητικό στέγαστρο – λουλούδι από λακαρισμένο ξύλο. Από τους δύο τριγωνικούς πύργους θα ξεκινούν δύο τσουλήθρες μία μικρή και μία μεγάλη, από ανοξείδωτο χάλυβα. Εκάστη τσουλήθρα στο άνω μέρος της, θα περιλαμβάνει δυο ξύλινα λακαρισμένα πλαϊνά προστατευτικά και μια χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση.

Το όργανο επίσης θα περιλαμβάνει για τα μεγαλύτερα παιδιά:

- Ένα κεκλιμένο ξύλινο τοίχο αναρρίχησης με ειδικά πατήματα για τα χέρια και τα πόδια.

- Έναν κάθετο ξύλινο τοίχο αναρρίχησης με σχοινί.

- Έναν κεκλιμένο τοίχο αναρρίχησης με σκαλοπάτια.

- Μια κεκλιμένη ξύλινη δοκό αναρρίχησης με μεταλλικά πατήματα.

- Στο πάνω μέρος και των 4 αναρριχήσεων, στο πάτωμα εκάστου πύργου που θα καταλήγει η αναρρίχηση, θα είναι τοποθετημένη μία κουρμπάτη κατακόρυφη μεταλλική μπάρα ασφαλείας.

- Μία κεκλιμένη γέφυρα το πάτωμα της οποίας θα αποτελείται από μία δοκό ισορροπίας, ενώ στα πλαϊνά της θα υπάρχουν προστατευτικά μεταλλικά δίχτυα ενισχυμένα με PERLON, η ισοδύναμο, τα οποία θα ξεκινούν από τη δοκό ισορροπίας και θα καταλήγουν στις δύο πλαϊνές κουπαστές της γέφυρας.

- Μία γέφυρα ζικ-ζακ.

Το τμήμα του οργάνου που θα απασχολεί τα μικρότερα παιδιά θα πρέπει να απομονώνεται από το υπόλοιπο όργανο και θα αποτελείται από δύο χαμηλούς πύργους που θα συνδέονται με ένα τούμπο – τούνελ.

Στο κάτω μέρος των ψηλότερων πύργων θα πρέπει να υπάρχουν ξύλινα καθίσματα καθώς και   εκπαιδευτικό παιχνίδι τοίχου.

Τιμή ενός τεμαχίου: Τριάντα ένα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ ( 31.900 € )

2. ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 1 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ:3,5 Π:1,7 Υ:2,3 m

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 21 m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,20 m.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το οριζόντιο της κούνιας θα αποτελείται από 2 πολυκολλητούς δοκούς από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου, διατομής 115Χ115 mm. Οι ακμές θα στρογγυλοποιούνται σε ακτίνα R6. Τα 6 υποστυλώματα θα είναι επίσης από πεύκο ή έλατο αρκτικού κύκλου, διατομής 100Χ100 mm, πολυκολλητά. Ένα ζεύγος ειδικών συνδέσμων από μορφοποιημένη λαμαρίνα πάχους 3mm στα άκρα και ένα στη μέση, θα συνδέει τις δοκούς του οριζόντιου με τα υποστυλώματα δημιουργώντας το πλαίσιο της κούνιας. Στην κορυφή κάθε ξύλινου υποστυλώματος (σοκόρο) θα στερεώνεται ειδικό πλαστικό κάλυμμα για την προστασία του από τη διάβρωση.

ΒΑΣΗ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ο οποίος θα έχει απόληξη σε λάμα 90Χ90Χ3 mm. Θα προσαρμόζεται στο υποστύλωμα με ιδιαίτερη τεχνική, εξασφαλίζοντας σταθερότητα. ενώ θα αποτρέπει την επαφή του οργάνου με το έδαφος.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΝΗΠΙΩΝ

Θα είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ επενδυμένο εσωτερικά από αλουμίνιο για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα. Το πλαίσιο του καθίσματος θα σχηματίζει «φωλιά» και θα αποτρέπει την πτώση των μικρών παιδιών. Οι αλυσίδες που χρησιμοποιούνται θα είναι ελάχιστου πάχους 6mm με μικρό διάκενο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176, γαλβανισμένες εν θερμώ με όρια ανύψωσης μεγαλύτερα των 320Κg.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τα μεταλικά στοιχεία θα αποτελούνται κυρίως από χαλυβδοσωλήνες θερμής εξέλασης ελάχιστου πάχους 2,5 mm. Θα βάφονται ηλεκτροστατικά. Τα ξύλινα μέρη θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ351. Θα σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση και να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται για την βαφή θα είναι μη τοξικά, δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα και θα προστατεύουν από τις υπεριώδης ακτίνες.

Όλοι οι μεταλικοί σύνδεσμοι θα είναι γαλβανισμένοι.

Οι τάπες που χρησιμοποιούνται θα είναι από ανθεκτικά υλικά μη τοξικά.

Τιμή ενός τεμαχίου: Εννιακόσια ευρώ ( 900 € )

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΡΦΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 4 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: Μ 4,8 m – Π 4,80 m – Υ 3,0 m

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 60 m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 1,5 m.

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όργανο αυτό θα είναι θεαματικό στο σχεδιασμό του. Θα ευνοεί το ομαδικό παιχνίδι, το παιχνίδι φαντασίας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Θα αποτελείται από δύο διόροφους πύργους και έναν πύργο ασκεπή, καθώς και από πολλαπλούς τρόπους ανόδου - καθόδου.

Ο πρώτος πύργος θα περιλαμβάνει στην α΄ πλευρά του μία τσουλήθρα από ανοξείδωτο χάλυβα, η οποία στο άνω μέρος της θα έχει δύο ξύλινα λακαρισμένα πλαϊνά προστατευτικά και μια χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση. Στη δεύτερη πλευρά του θα  φέρει ξύλινο προστατευτικό  κάγκελο ασφαλείας. Στην τρίτη πλευρά του θα είναι ανοικτός και θα επικοινωνεί με τον  δεύτερο ασκεπή πύργο. Από την τέταρτη πλευρά του θα ξεκινάει μία σχοίνινη γέφυρα με ξύλινα πατήματα, η οποία θα ενώνει τους δύο στεγασμένους πύργους.

Ο ασκεπής πύργος από τη μία πλευρά του θα επικοινωνεί ελεύθερα με τον πρώτο πύργο, στη δεύτερη πλευρά του θα υπάρχει μεταλλικός στύλος πυροσβέστη, στην τρίτη πλευρά του θα έχει ένα ξύλινο προστατευτικό κάγκελο ασφαλείας και στην τέταρτη πλευρά του θα υπάρχει οριζόντια ξύλινη μπάρα ασφαλείας από όπου θα ξεκινάει ξύλινο μονόζυγο με 6 χειρολαβές. Το μονόζυγο θα καταλήγει  στην απέναντι πλευρά του οργάνου, δίπλα στον τρίτο, στεγασμένο πύργο, όπου θα υπάρχουν δύο παράλληλες δοκοί, ανάμεσα στις οποίες και σε ύψος περίπου 1,50μ από το έδαφος, θα υπαρχει ξύλινο κάθισμα για τα ανάπαυση των παιδιών και θα ξεκινάει ξύλινη κουρμπάτη αναρρίχηση με πατήματα από καουτσούκ, η οποία θα καταλήγει στη γη, όπου και θα πακτώνεται.

Ο τρίτος, στεγασμένος πύργος, ο οποίος από τη μία πλευρά του θα επικοινωνεί με τον πρώτο πύργο μέσω της γέφυρας, θα περιλαμβάνει επίσης:

-ξύλινη κεκλιμένη αναρρίχηση με τέσσερα μεταλλικά πατήματα, στο άνω μέρος της οποίας θα υπάρχει μεταλλική μπάρα ασφαλείας και δύο χειρολαβές ασφαλείας.

-ξύλινα προστατευτικά κάγκελα ασφαλείας στις δύο πλευρές του.

Τιμή ενός τεμαχίου: Δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ ( 12.300 € )

# 4. ΞΥΛΙΝΗ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ηλικιακή ομάδα παιδιών: 3 ετών & άνω.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ενδεικτικές διαστάσεις: 250Χ40Χ95 cm

- Ελεύθερη Επιφάνεια Πτώσης κατά την εφαρμογή: 14m2

- Μέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης: 0,8m.

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το οριζόντιο της τραμπάλας θα είναι πεύκο ή έλατο διατομής περίπου 100Χ100 mm πολυκολλητό. Θα φέρει μεταλλικές χειρολαβές από σιδηροσωλήνα σχήματος ανάποδου ΔΕΛΤΑ. Οι ακμές θα στρογγυλοποιούνται. Το οριζόντιο θα προσαρμόζεται σε ειδικά μορφοποιημένη σιδηροσωλήνα, επιτυγχάνοντας την ταλάντευση μέσω του πύρου και των πολυαμιδίων.

Το κάθισμα θα είναι από κόντρα-πλακέ θαλάσσης με στρογγυλευμένες άκρες και καμπύλες. Για την απόσβεση της ταλάντωσης με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί και οι παγιδεύσεις, θα χρησιμοποιείται ελαστική λωρίδα που θα προσαρμόζεται στο κάτω μέρος του οριζοντίου.

Η θεμελίωση του οργάνου θα γίνεται με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ο οποίος θα έχει απόληξη σε λάμα. Θα προσαρμόζεται στο υποστύλωμα με ιδιαίτερη τεχνική, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ενώ θα αποτρέπει την επαφή του οργάνου με το έδαφος.

Τιμή ενός τεμαχίου: Τετρακόσια είκοσι ευρώ ( 420 € )

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η πινακίδα θα είναι ξύλινη και θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 28492/11-5-2009 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.

Τιμή ενός τεμαχίου: Διακόσια ευρώ ( 200 € )

6. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ο μεταλλικός φράχτης θα είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα διαστάσεων περίπου 80Χ80Χ2 και μήκους περίπου 1,2 μέτρων.

Οι οριζόντιοι σύνδεσμοι θα είναι από σιδηροσωλήνα 30Χ50Χ2 mm ενώ τα κάθετα κιγκλιδώματα θα είναι από σιδηροσωλήνα ½ πάχους 2mm. Ολόκληρο το τελάρο θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα εξωτερικής χρήσης. Το ύψος του κάγκελου θα είναι περίπου 90 εκατοστά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο: Ογδόντα πέντε ευρώ ( 85 € )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Κάθε όργανο θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και να κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο European Standard EN 1176. O κωδικός του κάθε οργάνου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αντίστοιχο διαπιστευμένο, από αρμόδια κρατική αρχή, φορέα πιστοποίησης. Ο συγκεκριμένος φορέας θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς το πρότυπο ΕΝ 1176. Αντίγραφα των πιστοποιητικών θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

Η κατασκευάστρια εταιρεία των θεματικών οργάνων (Σύνθετα όργανα δραστηριοτήτων) θα πρέπει επίσης επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό τους που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό PEFC ή ισοδύναμο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί για λογαρισμό του κατασκευστή των οργάνων παιδικής χαράς (όχι του προμηθευτή της ξυλείας) ώστε να τεκμηριώνεται ότι όλος ο κύκλος της παραγωγικής διαδικασίας είναι πιστοποιημένος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από επίσημα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα όργανα θα πρέπει να κατασκευάζονται απο οικολογικό ξύλο που προέρχεται από σκληρή ξυλεία Πεύκης, ξύλο σκληρό και λεπτόκοκκο, ιδανικό για κατασκευές μεγάλης διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες και δεν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με τοξικά υλικά (π.χ. αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο).

Το ξύλο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού υπό πίεση ή με ατμό και με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Με την επεξεργασία αυτή, το ξύλο αυτό αποκτά αντοχή δια βίου ώστε να μην σαπίζει εφ’ όσον συντηρηθεί. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα πρέπει να περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο.

Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με υδροδιαλυτά χρώματα και βαφές τύπου PINTOL ή αντίστοιχες, που προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα αυτά είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον & συμμορφώνονται προς τα αντίστοιχα DIN.

Για την κατασκευή τμημάτων των οργάνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντεπικολλητή ξυλεία, προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, με δυνατότητα για μεγάλα μήκη και κουρμπαριστά σχήματα, που δεν έχει η κοινή συμπαγής ξυλεία. Η αντεπικολλητή κατασκευή θα αποτελείται από φύλλα ξυλείας πεπιεσμένα μεταξύ τους και συγκολλημένα με αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης, μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα DIN.

Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας φύλλα σκληρού και μαλακού καπλαμά, εναλλάξ τοποθετημένα, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης, μη τοξικές. Τα περισσότερα από τα στοιχεία του κόντρα πλακέ θα είναι καλυμμένα με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών αμινοαλκυδικής ρητίνης.

Τα μεταλικά στοιχεία, οι μεταλικοί σύνδεσμοι και οι βίδες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, ώστε να μην σκουριάζουν, με χαμηλή περιεκτικότητα σε μόλυβδο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των DIN. Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να  αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να έχουν εξαίρετο φινίρισμα.

Τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα. Τα βασικά στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο τύπου BC650MO, πλήρως ανακυκλώσιμα και πολύ υψηλής αντοχής σε κρούση. Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και ρωγμάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χημικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλή αντοχή σε κρούση. Οι οργανοληπτικές ιδιότητες του υλικού το καθιστούν κατάλληλο για κάθε χρωματική απόχρωση χωρίς κίνδυνο ξεθωριάσματος.

Τα φέροντα στοιχεία θα πρέπει να έχουν ενισχυθεί με glass fibre τύπου Nepol GB400HP (Πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με 40% επιμήκεις ίνες ύαλου). Οι ιδιαιτέρως επιμήκεις ίνες ύαλου, οι οποίες είναι χημικά συζευγμένες με την μήτρα του πολυπροπυλένιου, δίνουν στο Nepol GB400HP εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες, μεγάλη ανθεκτικότητα, μεγάλη ακαμψία, άριστη αντοχή σε κρούση, πολύ καλή διατήρηση των διαστάσεων, πολύ χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, μεγάλη αντίσταση στη ρωγμάτωση, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τα μικρά κομμάτια και τα διαφανή εξαρτήματα θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο τύπου MG9641 υψηλής Πυκνότητας HDPE, ή ισοδύναμο, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα άκαμπτα και γερά υλικά.

Οι τσουλήθρες θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 16/16 βαθμών, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ποιότητας AISI, ενώ στο επάνω μέρος του θα  τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά από λακαριστό κόντρα πλακέ για να προστατεύονται τα παιδιά από πτώση.

Τα διακοσμητικά στέγαστρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ, για αντοχή σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Οι επιφάνειες του κόντρα πλακέ βάφονται με αδιάβροχα χρώματα δύο συστατικών αμινοαλκυδικής ρητίνης. Τα γωνιακά στηρίγματα και οι σωλήνες στήριξης θα πρέπει να είναι ηλεκτρογαλβανισμένα και βαμμένα με επίστρωση υπό μορφή πούδρας.

Η θεμελίωση των οργάνων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές. Ενδεικτικά η θεμελίωση των οργάνων θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση μιας μεταλλικής βάσης στήριξης από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι ξύλινες κολώνες των οργάνων θα πρέπει να έχουν μεταλλικές ντίζες, ενσωματωμένες μέσα στο ξύλο της κολώνας με θερμοκολλητική ρητίνη, εφαρμοσμένες εργοστασιακά με ειδικό μηχάνημα, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής συνδεσμολογία μετάλλου και ξύλου. Οι προδιαγραφές προσδίδουν αντοχή σε φθορές & βανδαλισμούς.

Η κάθετη δύναμη θραύσης της σύνδεσης της ξύλινης κολώνας με το μεταλλικό πόδι θα είναι 60000 Ν (6000 kp). Η δύναμη κάμψης του μεταλλικού στύλου, διατομής 95x95mm είναι 2200 Nm (220 kgm). Ο τρόπος αυτός της θεμελίωσης δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, αποφεύγοντας στα στερεά εδάφη τη χρήση τσιμέντου. Σε σαθρά εδάφη  θα κατασκευάζεται υποχρεωτικά υπόβαση σκυροδέματος πάχους 10-20εκ. για τη στερέωση των ατσάλινων πέδιλων με ανοξείδωτα στριφώνια

Όλα ανεξαιρέτως τα υλικά των οργάνων της παιδικής χαράς, ξύλο, σύνδεσμοι, μεταλλικά, πλαστικά μέρη πρέπει είναι απολύτως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και αβλαβή για τον χρήστη και το περιβάλλον. Θα είναι εμποτισμένα με οικολογικά,  μη τοξικά υλικά,  για αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Με γνώμονα ότι, τα προτεινόμενα όργανα τοποθετούνται σε χώρους δημόσιας χρήσης και κατά συνέπεια είναι ευάλωτα σε βανδαλισμούς, συγκεκριμένα σημεία των οργάνων, όπως οι τοίχοι ασφαλείας, οι δομικοί τοίχοι των οργάνων καθώς και οι πλαστικοί σύνδεσμοί τους, πρέπει να  είναι κατασκευασμένοι από υλικά εξαιρετικής αντοχής.

Οι τοίχοι θα πρέπει να είναι επικαλυμμένοι από ειδικό αντιγκράφιτι υλικό και θα πρέπει να αποτελούνται από ειδικά επεξεργασμένους (για βελτιστοποίηση της αντοχής τους) μεταλλικούς δοκούς και από ψηλής συμπίεσης ξυλεία πάχους τουλάχιστον 15μμ. Οι πλαστικοί σύνδεσμοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής πολυπροπυλένιο, το οποίο περιέχει και 20% ίνες γυαλιού.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ | Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. Ρωμανίδου Παρθένα Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Δ’ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο σχεδιασμός των παιδικών χαρών έλαβε υπόψη την κάτοψη των χώρων και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 που αφορούν τον ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή Παιδικών Χαρών, καθώς και την Υπουργική Απόφαση 28492/ 18.05.2009.

Είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση άδειας λειτουργίας Παιδικών Χαρών για την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας και πρόσβασης στους χώρους παιδικής αναψυχής. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο έλεγχος της ασφάλειας του εξοπλισμού παιχνιδότοπων διενεργείται με βάση την σειρά των υιοθετημένων και στην Ελλάδα ευρωπαϊκών προτύπων της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), ΕΝ 1176.

Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται καθώς και τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση, την διευθέτηση του χώρου, τον έλεγχο, την συντήρηση και την λειτουργία των παιχνιδότοπων.

Προτείνεται λοιπόν αφενός ο σχεδιασμός της Παιδικής Χαράς βάσει των προϋποθέσεων που ισχύουν για την πιστοποίησή της και αφετέρου η κατάλληλη σχεδίαση της Παιδικής Χαράς έχει ως στόχο την βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικών κινητικών ικανοτήτων, την κοινωνικοποίησή τους, αλλά και την δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναμονής και ξεκούρασης για τους ενήλικες συνοδούς.

Οι περιγραφές αυτές είναι περιοριστικές ως προς τα όρια που τίθενται για :

1. Τον ελάχιστο χώρο ασφαλείας και το μέγιστο ύψος πτώσης

2. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή των οργάνων που οφείλει να είναι συμφώνως προς το πρότυπο ΕΝ 1176.

3. Τα χρώματα βαφής των οργάνων.

Τα χρώματα με τα οποία βάφονται τα όργανα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα.

4. Τον εγκιβωτισμό-πάκτωση

Πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, των βάσεων όλων των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών & πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα τουλάχιστον 40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται στην τεχνική περιγραφή εκάστου οργάνου.

Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης : μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. Απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα.

5. Την πιστοποίηση της εταιρείας παραγωγής των οργάνων σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητος ISO 9001:2008 και ISO 14001.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού γίνεται από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού και λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο της εκάστοτε παιδικής χαράς όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα όργανα καθώς και το σχέδιο της μελέτης.

Τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προκειμένου να επιτευχθεί η ισονομία μεταξύ προμηθευτών), πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ1176.

Τα προσφερόμενα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει επίσης να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού εγγύηση του κατασκευαστή ως ακολούθως:

20 χρόνια:

- στοιχεία και κατασκευές από χάλυβα

- μέρη από αντεπικολλητά φύλλα κατασκευασμένα υπό πίεση (HPL)

15 χρόνια:

- στοιχεία από αλουμίνιο

- μεγάλα πλαστικά μέρη ενισχυμένα με ίνες γυαλιού

10 χρόνια:

- για τα ξύλινα μέρη

- επεξεργασία επιφάνειας με στοιχεία από χάλυβα, θερμογαλβανισμένα, ανοιξείδωτο ατσάλι.

5 χρόνια:

- χρωματισμένα ή βερνικωμένα μη εμποτισμένα ξύλινα μέρη, πλαστικά μέρη

- σχοινιά και δίχτυα ενισχυμένα με ίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, σούστες σπιράλ, συμπιεσμένα ελατήρια.

3 χρόνια:

- βαμμένες ή βερνικωμένες πλάκες επιφάνειας κόντρα πλακέ

- μέρη από ελαστικό ή μέρη με κάλυψη ελαστικού και μέρη από πολυουρεθάνη

- κινούμενα μέρη (για δυσλειτουργία)

- ξύλινα σώματα από όργανα κίνησης με ελατήριο

- μεταλικές αλυσίδες.

1 χρόνος:

- δίχτυα αθλητικών οργάνων

- στοιχεία από ύφασμα, όπως πανιά και σημαίες.

Να σημειωθεί πως πριν την οριστική παραλαβή των προσφερόμενων προϊόντων, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του προμηθευτή, έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από πιστοποιημένο φορέα ελέγχου στον χώρο εγκατάστασης .

Με ευθύνη του Δήμου πρέπει να τηρείται ένας τακτικός περιοδικός κύκλος ρυθμισμένης συντήρησης, συμφώνως προς το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών που παραδίδεται από τον κατασκευαστή.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 5% ΕΠΙ ΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ | Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. Ρωμανίδου Παρθένα Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Δ’ |
| --- | --- |

Πιστοποιητικά που θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού:

1) Πιστοποιητικό που θα αφορά την πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων κατά ISO 9001 και ISO 14001. Εάν το πιστοποιητικό είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από μετάφραση στην ελληνική. Όλα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Αντίγραφα των πιστοποιητικών (με θεώρηση) πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά θα πρέπει να μεταφραστούν.

2)Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 1176. Όλα τα προσφερόμενα όργανα των Παιδότοπων, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής Παιδικών Χαρών Εξωτερικού Χώρου EN 1176, που να πιστοποιούνται από Ευρωπαϊκό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου.

Κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση, και τα θεωρημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών (επικυρωμένα από αρμόδια αρχή η δικηγόρο) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να μεταφραστούν.

3)Επί ποινή αποκλεισμού, ο κατασκευαστής των θεματικών οργάνων (Σύνθετα όργανα δραστηριοτήτων) πρέπει να διαθέτει την πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό τους που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την διάρκεια της παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό PEFC ή ισοδύναμο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί για λογαρισμό του κατασκευστή των οργάνων παιδικής χαράς (όχι του προμηθευτή της ξυλείας) ώστε να τεκμηριώνεται ότι όλος ο κύκλος της παραγωγικής διαδικασίας είναι πιστοποιημένος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από επίσημα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να μεταφραστεί.

4) Εικονογραφημένα τεχνικά έντυπα και περιγραφή των επί μέρους οργάνων που προτείνονται για τις Παιδικές Χαρές.

5)Σχέδιο (κάτοψη) του χώρου της παιδικής χαράς, σε κλίμακα 1:100, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο χώρος, τα προτεινόμενα όργανα και ο εξοπλισμός, καθώς και οι απαιτούμενες ζώνες όδευσης πλάτους 1,5μ.

6)Όροι συντήρησης του παιδότοπου καθώς και προτεινόμενο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης με Εγχειρίδιο Οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

7)Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης.

8)Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα είναι σε θέση να συντηρεί τα όργανα ετησίως και να προμηθεύει τα επί μέρους γνήσια ανταλλακτικά, ώστε τα όργανα να συνεχίζουν να πληρούν τις προδιαγραφές ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υ.Α. 28492/11-5-2009 και να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των παιδότοπων.

9) Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των οργάνων πλήρως τοποθετημένων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από (30) τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Στην προμήθεια των οργάνων περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης των οργάνων.

- Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα συνεχίζει να παράγει όλα τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του παιδότοπου στην διάρκεια του χρόνου της εγγύησης.

- Όλα τα όργανα θα φέρουν σε εμφανές σημείο ενημερωτική πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται σαφώς ο κωδικός του οργάνου, η πιστοποίησή του και η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή συνιστώμενη ηλικία του χρήστη.

- Όλα τα όργανα θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο με αναλυτικά σχέδια συναρμολόγησής τους (με αναγραφή κωδικών τουλάχιστον στα βασικά τους τμήματα) και δελτίο ενδεδειγμένης συντήρησης από τον κατασκευαστή.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ | Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. Ρωμανίδου Παρθένα Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Δ’ |
| --- | --- |

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1Ο Αντικείμενο

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, για τον εξοπλισμό 2 παιδικών χαρών στον Δήμο Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα, θα γίνει διαμόρφωση δύο παιδικών χαρών, με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού και με την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

ΆΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η εν λόγω προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185Β΄/23-3-1993) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

2. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α΄/1-2-1995)

3. του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-2006)

4. του Ν.3852/2010/ ΦΕΚ Α’ 87 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. της  παρούσας διακήρυξης

ΆΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά με σφραγισμένες προσφορές.

Τα τεύχη δημοπράτησης, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

2. Ο Προϋπολογισμός

3. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Η Τεχνική Έκθεση

5. Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας

ΆΡΘΡΟ 4ο – Έγκριση Αποτελέσματος / Ανακοίνωση κατακύρωσης / Υπογραφή σύμβασης

Α. Για την έγκριση αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

Β. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

Γ. Ο ανάδοχος της προμήθειας, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει στο Δήμο Σαμοθράκης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 6ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την παρ 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ και διάρκειας πέντε (5) μηνών.

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της ΕΟΚ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς επίσης και με γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.

Γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ. 2γ. του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.)

Δ. Η εγγυητική αυτή, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παρ. 2δ. εδάφιο (1) έως και (12) του άρθρου 26 της Υ.Α.  11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

Ε. Η  εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι για 12 μήνες

ΣΤ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με την παρ. 2 ε) του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

Ζ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα, ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2δ του άρθρου 26 της Y.A. 11389/93  του ΥΠ.ΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 7ο – Σύμβαση

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής (βλ. άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους. Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. Tην συμφωνηθείσα τιμή. Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις. Tον τρόπο παραλαβής. Tον τρόπο πληρωμής. Tις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. Tον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. Tις προβλεπόμενες ρήτρες. Tον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος. Tις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Σαμοθράκης από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης (βλ. παρ. 4 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.).

ΆΡΘΡΟ 8ο – Χρόνος παράδοσης / Ποινικές ρήτρες

Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού  ορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τυχόν προσφορές με μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα αποκλείονται.

Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της ανωτέρω προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΆΡΘΡΟ 9ο – Τόπος παράδοσης

Η παράδοση του προς προμήθεια είδους θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Η μεταφορά, η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνουν με δαπάνη του προμηθευτή.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο – Παραλαβή υλικών / Πλημμελής εκτέλεση

Η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο και μετά από την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εάν κατά την παραλαβή ή λειτουργία του εξοπλισμού, διαπιστωθεί ότι αυτός παρουσιάζει απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ανωμαλιών αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από της ίδιας προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 11ο – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 & 3 του άρθρου 36 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία. Στη συνολική τιμή κάθε προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στο Δήμο. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου καθώς και το όφελός του.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και προμηθευτή θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ.

ΆΡΘΡΟ 12ο – Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης για την καλή ποιότητα της προμήθειας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατέλεια, βλάβη ή αδικαιολόγητη φθορά της προμήθειας, εκτός αν αυτή προέρχεται από ανωτέρω βία ή κακή χρήση, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΆΡΘΡΟ 13ο – Φόροι / Τέλη / Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 14ο – Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές / Τεχνικά στοιχεία προσφοράς

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 17/2014  μελέτης. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, prospectus και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

| Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ | Σαμοθράκη Απρίλιος 2014 Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. Ρωμανίδου Παρθένα Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Δ’ |
| --- | --- |

| ΑΔΑ: 6ΡΛΔΩ1Λ-Ξ4Τ | 5/9/2014 Αρ. Πρωτ. : 4802 | ........../......./20 Αρ. Πρωτ. ................... |
| --- | --- | --- |

Δ ι α κ ή ρ υ ξ η διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών στην Καμαριώτισσα και στο Λάκκωμα»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

- του Ν. 2286/95, άρθρο 2 παρ. 12, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).

- του άρθρου 23 παρ. 4,5,6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)

- του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.

- του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158   και του άρθρου 209.

- Την υπ΄ αρ. 85/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας.

- Την με αριθμό 17/ 2014  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

- Την υπ΄ αρ. ΑΔΑ: ΨΠΧΛΩ1Λ-Ν39 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

- Την υπ΄αρ. 83/2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διετέθη η απαιτούμενη πίστωση για αυτήν, οι  τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για τη προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς με τίτλο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΚΚΩΜΑ» του ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ κατά ΕΝ 1176, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 28492/11-5-2009, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 17/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 69.565,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου και βαρύνει τον Κ.Α. 70/7135.03 και προέρχεται από την  οριστική ένταξη στο Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»- Άξονας προτεραιότητας 6 «Παρεμβάσεις σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές», Αρ. Αποφ. 66.7/14-3-2014.

Άρθρο 1

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 12-9-2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού στο κτήριο του Δήμου Σαμοθράκης στην Χώρα Σαμοθράκης. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 12-9-2014 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 19-9-2014 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Άρθρο 2

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

Άρθρο 3

Εγγυητική συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού των ειδών που προσφέρονται, χωρίς το ΦΠΑ, ισχύος ενός (1) μηνός μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 4ο

Εγγυήσεις

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 5ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται:

i. Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

ii. Ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

iii. Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

v. Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι, η ασφαλιστική ενημερότητα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των μελών του διοικ. συμβουλίου εταιρείας, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.

vi. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους στο οικείο Επιμελητήριο.

vii. Το εργοστάσιο, που θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. (Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις).

β)Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας των οργάνων ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας για τα προϊόντα, στα οποία θα αναδειχθεί προμηθευτής ο συμμετέχων στον διαγωνισμό.

Η ανωτέρω δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

γ) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκάστου οργάνου με το πρότυπο ΕΝ 1176, Πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρείας και Πιστοποιητικό PEFC ή ισοδύναμο, όπως αυτά αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση.

δ) Ο προσφέρων και υπεύθυνος για την προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων θα πρέπει να είναι κάτοχος συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 , πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό.

ε) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Όταν πρόκειται για εταιρεία, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εξουσιοδοτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που έχει το δικαίωμα αυτό και ότι έχει ληφθεί απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Δήμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλλίτερη για το φορέα προσφορά. Η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής του πρώτου μειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 6ο

Φάκελος προσφοράς- Γλώσσα σύνταξης των προσφορών- Τιμές προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εις απλούν, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β. Οι λέξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΚΚΩΜΑ»

γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει :

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της προαναφερόμενης παρ. 5, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής.

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται στην Τεχνική Έκθεση, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, ήτοι :

- προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν:

-Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εγγυώνται την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών των προσφερομένων ειδών καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσης.

-Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των οργάνων πλήρως τοποθετημένων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

α) τιμή ανά είδος σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αριθμητικά και ολογράφως, στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.

β) ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.

Άρθρο 7ο

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 8ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης (Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ 68002) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού στο Δήμο Σαμοθράκης μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 9ο

Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ.: 17 /2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας

Άρθρο 10ο

Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης

Τα υπό προμήθεια όργανα, θα παραδοθούν, πλήρως τοποθετημένα, με μέσα και προσωπικό του προμηθευτή, σε χρόνο παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 11ο

Παραλαβή

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 12ο

Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και ο φάκελος των ΄΄ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ΄΄, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος της ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επί αυτού ο ίδιος με εκείνον του εξωτερικού υποφακέλου αύξων αριθμός.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί η σχετική πρόσκληση.

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Άρθρο 13o

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εντός 60 ημερών από την οριστική παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα του Δήμου, πληρωτέο από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 14ο

Δημοσίευση

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού αρχικού και επαναληπτικού βαρύνουν τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί με τη διαδικασία.

Άρθρο 15ο

Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της διακήρυξης που θα αποτελέσουν συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) η παρούσα Διακήρυξη, β) η τεχνική έκθεση, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές δ) ο προϋπολογισμός μελέτης, ε) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

| Η Συντάξασα Παυλίδου Πασχαλίτσα Πολ. Μηχ. ΠΕ3/Δ’ | Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Υ.Π.&Π.Ζ. Ρωμανίδου Παρθένα Αρχ. Μηχ. ΠΕ4/Δ’ |
| --- | --- |

Ο Δήμαρχος

Σαμοθράκης

Βίτσας Αθανάσιος

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια : «Διαμόρφωση παιδικών χαρών στην Καμαριώτισσα και στο Λάκκωμα» |
| --- |
| Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότ. | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
| Πολυσύνθετο όργανο δραστηριοτήτων μορφής Δάσους | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| Ξύλινη διθέσια κούνια νηπίων-παίδων | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| Θεματικό σύνθετο όργανο μορφής Δάσους | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1 |  |  |
| Ξύλινη διθέσια τραμπάλα | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| Πινακίδα σήμανσης | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 |  |  |
| Μεταλλική περίφραξη | ΜΕΤΡΑ | 68 |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΚΑΤ’ΑΠΟΚ. |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  | Φ.Π.Α 16%: |  |
|  | Γ. Σύνολο |  |

Ο Προσφέρων

Κάτοψη χώρου Καμαριώτισσας

Κάτοψη χώρου Λακκώματος