ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ : ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ:2551 350822

Φαξ: 2551041204

e-mail	: o.meleniou@samothraki.gr

ΠΛΗΡ: Τραπεζανλίδου Θεοδώρα	               Σαμοθράκη 29/04/2015

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δαπάνη: Προμήθεια κάδων

Παρακαλούμε εφόσον ενδιαφέρεστε να μας στείλετε την προσφορά σας για τα παρακάτω προϊόντα. Η προμήθεια θα γίνει στις ποσότητες που αναφέρονται. Θα  σας παρακαλούσα οι τιμές να περιλαμβάνουν και το ΦΠΑ το οποίο για την Σαμοθράκη είναι (16%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

1. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

- χωρητικότητα: 240 λίτρα

- χρώμα: πράσινο

- είδος καπακιού: επίπεδο

Βασικός εξοπλισμός

- πιστοποιητικό και σήμανση CE

- πιστοποιητικό και σήμανση EN

- ανακλαστικό αυτοκόλλητο (2 τεμ)

- αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του Δήμου

- 2 τροχοί

2. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ

- χωρητικότητα: 1100 λίτρα

- χρώμα: πράσινο

- είδος καπακιού: επίπεδο

Βασικός εξοπλισμός

- πιστοποιητικό και σήμανση CE

- πιστοποιητικό και σήμανση EN

- ανακλαστικό αυτοκόλλητο (2 τεμ)

- αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του Δήμου

- 4 τροχοί (οι 2 εμπρόσθιοι με φρένο)

- Ποδομοχλός (πρόσθετη επιβάρυνση)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Οι κάδοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για την ποιότητα και την αντοχή τους, από για τα πλαστικά και ανακυκλώσιμα υλικά τους και να φέρουν το σήμα ποιότητας

2. Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας ή με πείρους ανάρτησης (τετράτροχοι κάδοι)

3. Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς την οδηγία ΕΝ.

4. Να είναι κατασκευασμένοι από παρθένο, υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο, εμπλουτισμένο με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι των χημικών επιδράσεων, του πολυμερισμού της υπεριώδους ακτινοβολίας και των θερμοκρασιακών μεταβολών.

5.Η χύτευση να επιτυγχάνεται σε μηχανή injection moulding υψηλής κλειστικής δυνάμεως και για τα δύο τμήματά τους (δηλ το σώμα και το κάλυμμα-καπάκι) η δε χύτευση να είναι χωριστή και μονομπλόκ

6. Ο σχεδιασμός του σώματος του κάδου και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και την υγιεινή χρήση του κάδου

7. Οι χειρολαβές μεταφοράς να είναι εργονομικές για να επιτρέπουν την άνετη και εύκολη μεταφορά

8. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό και οι πείροι να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχουν εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης

9. Οι κάδοι λόγω της κατασκευής τους (από ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας)πρέπει να έχουν διπλάσια αντοχή σε συμπιέσεις και παραμορφώσεις έναντι άλλων κάδων λόγω ανταγωνισμού και επιπλέον να είναι ελαφρείς ώστε να κινούνται ευχερέστερα.

10. Να είναι ανακυκλώσιμοι 100%

11. Να έχουν χαμηλό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης έναντι άλλων κάδων της αγοράς, από συγκεκριμένα στοιχεία.

12. Να έχουν λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που να τους καθιστούν πρότυπους

13. Να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητά τους

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Η παράδοση της παραπάνω προμήθειας πρέπει να γίνει σε εξήντα μέρες εκτός αν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτοι.

EΓΓΥΗΣΗ:

Η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας των κάδων για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες τουλάχιστον κρίνεται απαραίτητη. Κατά την διάρκεια της εγγύησης και ύστερα από σχετική ειδοποίηση και έλεγχο του Δήμου θα αντικαθίσταται ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί αφύσικη φθορά ή βλάβη, η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του ή σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. φυσικά φαινόμενα, κλοπές, πυρκαγιές, εμπρησμούς, συγκρούσεις με βαριά υλικά όπως χώμα πέτρες κλπ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:

Η επιχείρηση από την οποία θα γίνει η αγορά των κάδων θα πρέπει να διαθέτει  ανταλλακτικά σε πλήρες απόθεμα, καθώς και οργανωμένο συνεργείο με εξειδικευμένους τεχνικούς και να αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών και την άμεση παροχή τεχνικής κάλυψης στην Υπηρεσία μας για τα επόμενα δεκαπέντε (15) χρόνια τουλάχιστον και σε διάστημα λίγων ημερών το πολύ από την έγγραφη ζήτηση από τον Δήμο.

Η επιχείρηση θα καλύπτει άμεσα τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται για service και επισκευές με αποστολή συνεργείου στις εγκαταστάσεις του Δήμου (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και από τις δύο πλευρές (Δήμος – επιχείρηση) και θα εξασφαλίζει την ύπαρξη ανταλλακτικών.

Τέλος απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της παραπάνω προμήθειας είναι η διάθεση πιστοποίησης κατά ISO

Σας παρακαλούμε την τιμή να την γράψετε ανά τεμάχιο στην αντίστοιχη στήλη.

Αν υπάρχουν διαφορές στην προσφορά σας όσον αφορά στον βασικό εξοπλισμό, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις παρατηρήσεις που αναφέρονται παραπάνω θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης για την γνωμοδότηση

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές έως και την Τρίτη 05/05/2015

Αν έχετε απορίες σχετικά με το είδος των κάδων που σας περιγράφουμε παραπάνω σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο μας στο τηλέφωνο 2551350822

# Text boxes

| Α/Α | Είδος | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος | Ποσό σε € | Τόπος παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 27 |  |  | Σαμοθράκη |
| 2 | ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 44 |  |  | Σαμοθράκη |